Zał. nr 4

Nr sprawy: ZRL/2310/03/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3:

„Dostawa i montaż urządzenia – Aparat do leseroterapii ze skanerem do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju”.

APARAT DO LASEROTERAPII ZE SKANEREM – 1SZT

|  | OPIS SPRZĘTU | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent:.............................................. Nazwa urządzenia/model:...................… |  |  |
|  | Rok produkcji: 2023 | TAK |  |
| 2. | Aparat do laseroterapii w zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) i niewidzialnym (dla długości fali 808 nm) | TAK |  |
| 3. | Trzy w pełni niezależne kanały zabiegowe z możliwością współpracy z aplikatorami punktowymi, skanującymi oraz aplikatorem prysznicowym | TAK |  |
| 4. | Wbudowana baza gotowych procedur terapeutycznych oraz możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów | TAK |  |
| 5. | 175 wbudowanych programów zabiegowych, 200 programów użytkownika +/- 20 | TAK |  |
| 6. | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym min 6 " | TAK |  |
| 7. | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego | TAK |  |
| 8. | Tryb emisji: ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 9. | Regulacja mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
| 10. | Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
| 11. | Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego | TAK |  |
| 12. | Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji | TAK |  |
| 13. | Wymiary: 32 x 26 x 10 - 16 cm +/- 4 cm | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie: |  |  |
|  | 1. Aplikator skanujący ze statywem pozwalający na prowadzenie zabiegów laseroterapii na dużej powierzchni. Statyw posiadający siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, system jezdny z hamulcami oraz półkę na sterownik i okulary. Kąt regulacji obrotu skanera -90⁰ – +90⁰ w dwóch osiach | TAK |  |
|  | 2. Okulary ochronne do laseroterapii 2 szt. | TAK |  |
| 15. | Deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/UE dotycząca wyrobów medycznych | TAK/ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY |  |
| 16. | Gwarancja – 36 m-cy | TAK |  |

…………………………………

(podpis elektroniczny wykonawcy)